## Slide 1: Πολλαπλασιασμός 3 Πινάκων
Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα.
Εργασία εξαμήνου: Κωνσταντίνος Τσικρίκης (ΑΜ:60598)

## Slide 2: Περιεχόμενα παρουσίασης
Γενικά για τον πολλαπλασιασμό πινάκων
Ανάλυση κώδικα
HLS optimizations

## Slide 3: Πολλαπλασιασμός πινάκων
Πρέπει η 2η διάσταση του 1ου πίνακα να είναι ίδια με την 1η διάσταση του 1ου πίνακα.
Δεν υπάρχει απευθείας τρόπος να κάνουμε τριπλό πολλαπλασιασμό, γι' αυτό χρησιμοποιούμε την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού
(A*B)*C

## Slide 4: Ανάλυση κώδικα (γενικά)
Χρησιμοποιήσαμε τις βιβλιοθήκες: iostream, cstdlib, ctime, mc_scverify.h
Η χρήση τους έγινε για την εκτύπωση μηνυμάτων στο terminal, για την δημιουργία τυχαίων πινάκων για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας της συνάρτησης.
Η mc_scverify.h είναι για το RTL verification.
Οι διαστάσεις των πινάκων ορίζονται σαν στατικές μεταβλητές αφού κατά τη διάρκεια της συνάρτησης δεν αλλάζουν.
Οι πίνακες έχουν short τύπου στοιχεία και γεμίζουν τυχαία (στα πλαίσια του testbench C++) με την συνάρτηση rand() και με τα το % ορίζουμε το όριο του ανώτερου τυχαίου αριθμού.

## Slide 5: Ανάλυση κώδικα (βασική συνάρτηση)
Η συνάρτηση είναι τύπου void.
Δέχεται σαν εισόδου 4 πίνακες, τους 3 που θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε με σωστή σειρά και ένα μηδενικό που θα έχει τις διαστάσεις του αποτελέσματος.
Ο υπολογισμός γίνεται με δύο τριπλές for loops, όπου στην πρώτη αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα σε ένα τοπικό buffer που δημιουργούμε, και στη δεύτερη κάνουμε τον τελικό υπολογισμό.

## Slide 6: HLS optimizations
Τα HLS optimizations που δοκιμάστηκαν στο Catapult είναι:
Buffering στον ενδιάμεσο πίνακα του πρώτου πολλαπλασιασμού.
Loop Unrolling στο ένα από τα δύο loops , αλλά και στα δύο loops (ομάδες for loops).
Pipeline στα blocks των for loops.

## Slide 7: HLS optimizations
Το clock ορίζεται στα 500MHz.
Η μνήμη είναι μια nandgate 45nm dualport
Η αρχική σχεδίαση δεν έχει καθόλου buffer ή οπότε το scheduling γίνεται πολύ περίπλοκο με πολλές προσπελάσεις της μνήμης, επίσης είναι πανομοιότυπο αφού και ο ενδιάμεσος πίνακας του Α*Β είναι μέρος της μνήμης.
Τον ενδιάμεσο πίνακα εδώ τον βάλαμε σαν είσοδο στη συνάρτηση για να τον καταλάβει το εργαλείο σαν μέρος της μνήμης.

## Slide 8: HLS optimizations

## Slide 9: HLS optimizations

## Slide 10: HLS optimizations (buffering)
Το 1ο optimization που κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε τον ενδιάμεσο πίνακα από τη μνήμη και να το κάνουμε buffer, δηλαδή απλό τοπικό πίνακα στη συνάρτησή μας.
Ο ενδιάμεσος πίνακας στο schedule θα είναι ένα register file 45nm

## Slide 11: HLS optimizations (buffering)

## Slide 12: HLS optimizations (buffering)

## Slide 13: HLS optimizations (loop unrolling)
Επειδή έχω δυο ομάδες από επαναλήψεις (blocks of loops) θα κάνουμε πρώτα loop unrolling στην 1η ομάδα και μετά στην άλλη.
Εδώ το schedule που παράγει το εργαλείο είναι μεγάλο και δεν φαίνεται καλά σε screenshot όμως, ομοίως και στην δεύτερη περίπτωση και τα αποτελέσματα θα τα δούμε στις μετρικές τιμές και θα συγκρίνουμε τα νούμερα και για τις 3 περιπτώσεις.

## Slide 14: HLS optimizations (loop unrolling)
Στο v2 έχουμε την απλή έκδοση μόνο με το buffering.
Στο v3 και v4 έχουμε τα μεμονωμένα unrolling και τη 1η και 2η ομάδα for loops αντίστοιχα.
Στο v5 έχουμε και τις 2 ομάδες με loop unrolling.
Παρατηρούμε ότι όσο κάνουμε loop unrolling πέφτουν οι κύκλοι.
Δεν παρατηρείται μεγάλη διαφορά στα loop unroll και η διαφορά είναι η αποφυγή της προσπέλασης της μνήμης.

## Slide 15: HLS optimizations (pipeline)
Στο πρόβλημα του τριπλού πολλαπλασιασμού πινάκων το καλύτερο initiation interval που μπορεί να επιτευχθεί είναι II = 2.
Δεν είναι δυνατή η επίτευξη II = 1 διότι κάνουμε προσπέλαση σε 2 πίνακες που είναι αποθηκευμένοι στην ίδια μνήμη που έχει μία πόρτα ανάγνωσης.
Στην προσπάθεια v8 είναι το pipeline με II = 2, και τα αποτελέσματα είναι βελτιωμένα από την v2 που δεν εφαρμόσαμε κανένα pipeline.

## Slide 16: HLS optimizations (pipeline)

## Slide 17: References
Διαφάνειες μαθήματος από e-class: https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TMA463
https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_multiplication (εικόνα της διαφάνειας 3)